# ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน

เนื่องจากเครื่องบดเมื่อบดมันเส้นแล้วเกิดการฟุ้งกระจายที่ Screw ใต้เครื่องบดและตัวเครื่องบด ทำให้ผู้    ควบคุมการผลิตไม่สามารถปล่อยวัตถุดิบเข้ามาบดได้มาก อันเนื่องมาจาก Screw ใต้เครื่องบดมีความเร็วใน การลำเลียงไม่เพียงพอ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบดมันเส้นจาก 12 Ton/hr ให้เพิ่มเป็น 25 Ton/hr

2.ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องบดจาก 6 kWht/ton ให้เหลือ 4 kWh/ton

ภาพก่อนทำการปรับปรุง

# ปัญหาของอุปกรณ์ / ระบบก่อนปรับปรุง

Screw ใต้เครื่องบดลำเลียงมันเส้นที่บดแล้วไม่ทัน ทำให้เกิดการฟุ้งที่ Screw และตัวเครื่อง ผู้ควบคุมการผลิตไม่สามารถปล่อยของลงเครื่องบดในปริมาณมากได้

# แนวคิดและขั้นตอนการดำเนินการ

ปกติ Screw มีความเร็วรอบ 50 rpm (ขับตรง) การออกแบบจะใช้เฟืองขับขนาด 30 ฟัน เฟืองตาม 18 ฟัน

จากการคำนวณจะได้ความเร็วรอบ 83 rpm

# สภาพหลังปรับปรุง

ผลการทดลอง

| วัตถุดิบ | ตะแกรง (mm) | ปริมาณวัตถุดิบ (Ton) | เวลา (hr) | Ton/hr | kWh | kWh/ton |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| มันเส้น | 2x2 | 14 | 1:10 | 11:99 | 83 | 5.92 |
| มันเส้น | 2x2 | 14 | 0:45 | 18:66 | 71 | 5.07 |
| มันเส้น | 2x2 | 14 | 0:35 | 28:0 | 64 | 4.57 |

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบดมันเส้นจาก 12 Ton/hr เป็น 28 Ton/hr

2.ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า จากปกติใช้พลังงานไฟฟ้า 5.92 kWh/ton เหลือ 4.57 kWh/ton

ภาพหลังการปรับปรุง

# ระยะเวลาดำเนินการ 	1 อาทิตย์

เงินลงทุน 	                 3,000		บาท

ผลประหยัดที่ได้  	    20,412	                บาท/ปี   		0.0006              ktoe/ปี

ระยะเวลาคืนทุน 	    0.147		 ปี

# ข้อเสนอแนะ

# -

# แนวทางการขยายผล  (ถ้ามี)

ถ้าหากเพิ่มความเร็วรอบของ Screw อีก ก็จะสามารถลำเลียงมันเส้นจากการบดได้ดียิ่งขึ้น แต่ต้องพิจารณากระพ้อที่รับจาก Screw จะสามารถรับ Load ได้หรือเปล่า

# วิธีการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

จากการทดลอง

kWh ที่ประหยัดได้           =                5.92-4.57          =                 1.35           	kwh/ton

ปริมาณการบดมันเส้น 15 Ton/วัน                                =                  450 		Ton/เดือน

= 		5,400		 Ton/ปี

ใน 1 ปี ประหยัดได้				    =                  7,290	   	kWh/ปี		ค่าไฟฟ้า ยูนิตละ 2.80 บาท/kwh                                 =                 20,412	   	บาท/ปี		จาก 0.02 ktoe = 230,000 kwh/ปี									ดังนั้นจะได้                                                            =	          0.00063 		ktoe

# Text boxes

มาตรการ ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องบด Hammer