ความเป็นมาและลักษณะการใช้พลังงาน

โรงงาน เคมเม็กอุตสาหกรรม จำกัด เป็นโรงงานผลิต เคมี ประเภทโซดาไฟในโรงงานมีการใช้ปั๊มทำงานตลอด 24 ชั่วโมงในการหล่อเย็นในกระบวนการผลิต

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง

ปั๊มและมอเตอร์ตัวเดิมของโรงงานมีสภาพเก่าและเสียบ่อยมากรวมทั้งมีเสียงดังจากการตรวจวัดพบว่าปั๊มมีการใช้พลังงานสูง

รูปปั๊มน้ำก่อนทำการเปลี่ยน

แนวคิดและขั้นตอนการดำเนินงาน

ทำการเปลี่ยนปั๊มและมอเตอร์ชุดใหม่

สภาพหลังปรับปรุง

หลังปรับปรุงปั๊มน้ำชุดใหม่มีอัตราการไหลเท่าเดิม และพบว่ามีปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในการปั๊มน้ำลดลง

รูปปั๊มน้ำหลังทำการเปลี่ยน

ระยะเวลาดำเนินการ	7  วัน

เงินลงทุน	120,000 บาท

ผลประหยัดที่ได้		496,157.64		บาท/ปี	  0.01559   ktoe/ปี

ระยะเวลาคืนทุน		0.2418			ปี

ข้อเสนอแนะ

-

วิธีการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

ก่อนทำการเปลี่ยนวัดพลังไฟฟ้าที่มอเตอร์ได้เท่ากับ 		70 kW

หลังทำการเปลี่ยนวัดพลังไฟฟ้าที่มอเตอร์ได้เท่ากับ 		49.1 kW

เวลาทำงานของปั๊ม ทำงาน 24 ชั่วโมง/วัน     365 วัน/ปี

ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย  2.71 บาท/kWh

พลังงานที่ประหยัดได้	=		kWh/ปี

=	183,084		kWh/ปี

=	659,102.4	MJ/ปี

เทียบเท่า		=	(659,102.4/39.77) x 941.24 / (1,000,000 x 1000 ) 	ktoe/ปี

=	0.01559		            ktoe/ปี

คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้

=			บาท/ปี

=	496,157.64		บาท/ปี

# Text boxes

มาตรการเปลี่ยนปั๊มและมอเตอร์ในระบบน้ำหล่อเย็นกระบวนการผลิตของโรงงาน