# ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน

โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  มีการใช้เชื้อเพลิงก๊าซ LPG ในกระบวนการผลิต จากการสำรวจพบว่าบริเวณผนังเตาเผาปลายกันโคลงมี  ความร้อนสูญเสียจากเตาสู่สิ่งแวดล้อม มีพื้นที่รอยรั่วขนาด  15 cm x 30 cm

# ปัญหาของอุปกรณ์ / ระบบก่อนปรับปรุง

รอยรั่วจากผนังเตาจะทำให้มีการสูญเสียความร้อนจากเตาออกสู่อากาศภายนอก ทำให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง

# ภาพก่อนปรับปรุง

# แนวคิดและขั้นตอนการดำเนินการ

# ควรซ่อมแซมรอยรั่วของช่องเปิดเตาจะช่วยลดการสูญเสียความร้อนจากเตาออกสู่อากาศแวดล้อมได้

# สภาพหลังปรับปรุง

โรงงานให้บริษัท ริช เซรามิกส์ จำกัด  เสนอราคาเพื่อซ่อมแซมเตา ดังนี้

1.Cast Silicon T.1500 C			11,250	บาท

2.Ceramic Rope T.1260 C			5,500	บาท

3.Stud Y					5,000	บาท

4.Bondstick					6,000	บาท

5.Steel Frame 					6,500	บาท

6.ค่าแรงรวม					17,050	บาท

7.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				3,591	บาท

รวมลงทุน				54,891	บาท

ภาพหลังปรับปรุง

# ระยะเวลาดำเนินการ 		    2		เดือน

เงินลงทุน 			54,891		บาท

เชื้อเพลิงที่ประหยัดได้  		16,619		kg/ปี   คิดเป็น  0.0198  ktoe/ปี

ผลการประหยัด			239,651	บาท/ปี

ระยะเวลาคืนทุน 		   0.23		ปี

# ข้อเสนอแนะ

# โรงงานควรตรวจสอบรอยรั่วของผนังเตาอย่างสม่ำเสมอ ถ้ามีรอยรั่วให้ซ่อมแซมด่วน

# แนวทางการขยายผล

# โรงงานควรนำแนวคิดนี้ไปใช้กับเตาเผาตัวอื่นๆในโรงงานด้วย

หมายเหตุ 	เตาเผาปลายกันโคลง มีการใช้งาน 16 ชั่วโมง/วัน

ภาคผนวกเอกสารประกอบการคำนวณมาตรการลดรอยรั่วของผนังเตาเผาปลายกันโคลง

ตารางที่ 1  อัตราการสูญเสียความร้อนผ่านช่องเปิดต่อตารางเมตร (MJ/h/m2)

หมายเหตุ : พื้นที่หน้าตัดที่อากาศเย็นเข้าหรือก๊าซร้อนออกที่ 1 m2 ,อุณหภูมิอากาศแวดล้อม 35 oC

,ใช้คุณสมบัติอากาศที่อุณหภูมิเฉลี่ย

ตารางที่ 2 อัตราการสูญเสียความร้อนผ่านช่องเปิดต่อลูกบาศก์เมตร (kJ/h/m3)

##### หมายเหตุ : พื้นที่หน้าตัดที่อากาศเย็นเข้าหรือก๊าซร้อนออกที่ 1 m2 ,อุณหภูมิอากาศแวดล้อม 35 oC

##### ,ใช้คุณสมบัติ อากาศที่อุณหภูมิเฉลี่ย

# Text boxes

มาตรการลดรอยรั่วของผนังเตาเผาปลายกันโคลง

# วิธีการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน