# ความเป็นมาและลักษณะการใช้พลังงาน

ในโรงงานมีเครื่องบดผสม ( Needer ) จำนวน 4 เครื่องขนาด 146 แรงม้า ทำหน้าที่บดผสมยางพารากับสารเคมีรวมกันแล้วส่งต่อให้เครื่องบดผสมยางกับกำมะถัน บดผสมรวมกันอีกทอดหนึ่ง

# ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง

จากการตรวจสอบพบว่าเครื่องบดผสม Needer มีการเปิดเดินตัวเปล่าอยู่เป็นครั้งคราว เนื่องจากกำลังการผลิตมีมากกว่าเครื่องจักรใน Line การผลิตต่อเนื่อง

รูปแสดงเครื่องบดผสมก่อนปรับปรุง

แนวคิดและขั้นตอนการดำเนินงาน

- ศึกษากำลังการผลิตในแต่ละขบวนการ

- ศึกษาผลกระทบในการหยุดเครื่องบดผสม ( Needer ) ช่วง On Peak

- วิเคราะห์ผลประหยัด

# สภาพหลังปรับปรุง

ติดตั้งชุดควบคุม ( switch ) ที่อุปกรณ์บดผสม ( Needer ) ทั้ง 4 เครื่องให้ปิดช่วง 18.00 น.และเปิดอีกครั้งช่วง 22.00 น.

รูปแสดงเครื่องบดผสมหลังการปรับปรุง

ระยะเวลาดำเนินการ	         -		เดือน

เงินลงทุน	ไม่มี	 เนื่องจากเป็นการดัดแปลงอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้ว	บาท

ผลประหยัดที่ได้	   1,140,862	บาท/ปี		0.002893		ktoe/year

# ระยะเวลาคืนทุน		     -		ปี

# วิธีการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

ผลประหยัด

เครื่องบดผสม ( Needer ) ใช้กำลังไฟฟ้า Name plate	146 	Hp      จำนวน	4   เครื่อง

ใช้งานจริง		=	73.7	kW. (with load)

ใช้งานจริง		=	6.8	kW. (without load)

ผลประหยัด		=	6.8 kW x 4 เครื่อง x 4 ชม. x 312 วัน/ปี

=	33,946		kWh/ปี

=	33,946 kWh/ปี x 85.21/( 1,000,0000,000 )

=	0.002893	 ktoe/ปี

ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย		=	1.7034		บาท/kWh

ค่า Ft			=	0.85

ผลประหยัดจากหน่วย	=	( 0.85 + 1.7034 ) บาท/kWh x 326,225 kWh/ปี

=	87,647		บาท/ปี

คิดเป็นเงินที่ประหยัด

จาก Peak Demand 	=	73.7 x 285 บาท/kW x 12 เดือน

=	1,008,216	บาท/ปี

รวมผลประหยัด		=	87,647 + 1,008,216

=	1,140,862	บาท/ปี

# Text boxes

มาตรการลดการทำงานของเครื่องบดผสม ( Needer )