ความเป็นมาและลักษณะการใช้พลังงาน

โรงงานมีการใช้งานเครื่องอัดอากาศเป็นจำนวนมาก (มากกว่า 40 เครื่อง) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบขนาดเล็กตั้งแต่ 1 HP จนถึง 30 HP กระจายไปตามเครื่องจักรที่ใช้อากาศอัดภายในโรงงาน

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง

จากการสำรวจการใช้พลังงานในระบบอากาศอัดของโรงงาน พบว่า มีการรั่วไหลของอากาศอัดค่อนข้างเยอะ ซึ่งสามารถสังเกตได้ชัดจากการฟังเสียงลมอัดรั่วเวลาที่เครื่องจักรหยุดการผลิต ทั้งนี้อาจเป็นเพราะอายุการใช้งานที่ยาวนานและขาดการดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ ทำให้เกิดความสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในการผลิตอากาศอัดโดยเปล่าประโยชน์

ตัวอย่างจุดรั่วไหลในระบบอากาศอัดของโรงงาน (ใช้แถบผ้าสีผูกไว้)

แนวคิดและขั้นตอนการดำเนินงาน

ดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการประหยัดพลังงานในระบบอากาศอัด รวมทั้งวิธีการทดสอบหารอยรั่วและวิธีการหาเปอร์เซ็นต์การรั่วไหลของอากาศอัดแบบ No Load Test ให้แก่พนักงานของโรงงาน หลังจากนั้นวางแผนกำหนดช่วงเวลาในการวัดปริมาณอากาศอัดรั่ว ในช่วงเวลาที่โรงงานหยุดการผลิตและไม่ได้เดินเครื่องจักรที่ใช้อากาศอัด โดยอาศัยทีมงานของโรงงานรวมทั้งทีมอาสาสมัครช่วยกันสำรวจค้นหาจุดที่มีการรั่วไหลของอากาศอัดภายในโรงงาน และดำเนินการซ่อมแซมรอยรั่วดังกล่าวต่อไป

สภาพหลังปรับปรุง

จากผลการสำรวจและค้นหาจุดที่อากาศอัดรั่วไหลภายในโรงงาน โดยพนักงานได้ใช้แถบผ้าสีผูกไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงสถานะและจุดที่มีการรั่วไหลของอากาศอัด หลังจากนั้นได้ดำเนินการซ่อมแซมรอยรั่วดังกล่าว โดยตั้งเป้าหมายยอมให้มีการรั่วไหลของอากาศอัดไม่เกิน 5% ของปริมาณอากาศอัดที่ผลิตได้ และทำการเปลี่ยนจากแถบผ้าสีที่ผูกไว้เป็นป้ายแสดงรหัสตำแหน่งจุดการรั่วไหลของอากาศอัดแทน เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบซ้ำในภายหลังต่อไป ซึ่งทำให้สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระบบอัดอากาศของโรงงานได้ ดังตารางด้านล่างนี้

การซ่อมแซมรอยรั่วในระบบอากาศอัด

| รายการ | หน่วย | ปริมาณ |
| --- | --- | --- |
| กำลังไฟฟ้าลดลงรวม | kW | 36.60 |
| ประหยัดพลังงานไฟฟ้ารวม | kWh/ปี | 220,587 |
|  | ktoe/ปี | 0.01880 |
| ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าที่ลดลงรวม | บาท/ปี | 677,202.10 |
| เงินลงทุนรวม | บาท | 206,000 |
| ระยะเวลาคืนทุนเบื้องต้น | ปี | 0.30 |

การติดป้ายแสดงรหัสตำแหน่งจุดการรั่วไหลของอากาศอัดหลังการซ่อมรอยรั่วแล้ว

ระยะเวลาดำเนินการ	  3	  เดือน

เงินลงทุน	       206,000		บาท

ผลประหยัดที่ได้	       677,202.10  	บาท/ปี 		0.01880	ktoe/ปี

# ระยะเวลาคืนทุน		 0.30		ปี

ข้อเสนอแนะ

โรงงานควรมีแผนการตรวจสอบการรั่วไหลในระบบอากาศอัดอย่างสม่ำเสมอ

วิธีการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

| รายการ | หน่วย | คอมเพรสเซอร์ No. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 3 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| ข้อมูลเบื้องต้น |  |  |  |  |  |  |  |
| กำลังไฟฟ้าขณะ On load | kW | 13.2 | 20.8 | 0.75 | 5.5 | 3.7 | 11.0 |
| กำลังไฟฟ้าขณะ Unload | kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| จำนวนวันทำงาน | วัน/ปี | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| ระยะเวลาการใช้งาน | ชั่วโมง/วัน | 24 | 24 | 16 | 24 | 24 | 24 |
|  | ชั่วโมง/ปี | 7,488 | 7,488 | 4,992 | 7,488 | 7,488 | 7,488 |
| ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย | บาท/kWh | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 |
| ก่อนปรับปรุง |  |  |  |  |  |  |  |
| ระยะเวลาขณะ On load (t1) | sec. | 75 | 83 | 63 | 28 | 34 | 60 |
| ระยะเวลาขณะ Unload (t2) | sec. | 240 | 290 | นาน | 398 | 33 | 240 |
| เปอร์เซ็นต์อากาศรั่ว (%Leak ก่อน) | % | 23.81 | 22.25 | น้อยมาก | 6.57 | 50.75 | 20.00 |
| t1 / (t1 + t2) * 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| หลังปรับปรุง |  |  |  |  |  |  |  |
| เป้าหมายเปอร์เซ็นต์อากาศรั่ว (%LeakTarget) | % | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| ผลการประหยัด |  |  |  |  |  |  |  |
| เปอร์เซ็นต์อากาศรั่วลดลง | % | 18.81 | 17.25 | - | 1.57 | 45.75 | 15.00 |
| กำลังไฟฟ้าลดลง | kW | 2.48 | 3.59 | - | 0.09 | 1.69 | 1.65 |
| (kWload - kWunload) * (%Leak - %LeakTarget) |  |  |  |  |  |  |  |
| ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ | kWh/ปี | 18,591.63 | 26,870.08 | - | 647.73 | 12,674.28 | 12,355.20 |
| หรือ | ktoe/ปี | 0.00158 | 0.00229 | - | 0.00006 | 0.00108 | 0.00105 |
| ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าที่ลดลง | บาท/ปี | 57,076.30 | 82,491.15 | - | 1,988.53 | 38,910.04 | 37,930.46 |
| การวิเคราะห์ทางการเงิน |  |  |  |  |  |  |  |
| เงินลงทุน | บาท | 40,000 | 40,000 | - | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| ระยะเวลาคืนทุนเบื้องต้น | ปี | 0.70 | 0.48 | - | 2.51 | 0.13 | 0.13 |

วิธีการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)

| รายการ | หน่วย | คอมเพรสเซอร์ No. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 26 |
| ข้อมูลเบื้องต้น |  |  |  |  |  |  |  |
| กำลังไฟฟ้าขณะ On load | kW | 0.75 | 3.7 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 5.5 |
| กำลังไฟฟ้าขณะ Unload | kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| จำนวนวันทำงาน | วัน/ปี | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| ระยะเวลาการใช้งาน | ชั่วโมง/วัน | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  | ชั่วโมง/ปี | 7,488 | 7,488 | 7,488 | 7,488 | 7,488 | 7,488 |
| ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย | บาท/kWh | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 |
| ก่อนปรับปรุง |  |  |  |  |  |  |  |
| ระยะเวลาขณะ On load (t1) | sec. | 108 | 22 | 48 | 51 | 24 | 27 |
| ระยะเวลาขณะ Unload (t2) | sec. | 780 | 180 | 198 | 14 | 60 | นาน |
| เปอร์เซ็นต์อากาศรั่ว (%Leak ก่อน) | % | 12.16 | 10.89 | 19.51 | 78.46 | 28.57 | น้อยมาก |
| t1 / (t1 + t2) * 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| หลังปรับปรุง |  |  |  |  |  |  |  |
| เป้าหมายเปอร์เซ็นต์อากาศรั่ว (%LeakTarget) | % | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| ผลการประหยัด |  |  |  |  |  |  |  |
| เปอร์เซ็นต์อากาศรั่วลดลง | % | 7.16 | 5.89 | 14.51 | 73.46 | 23.57 | - |
| กำลังไฟฟ้าลดลง | kW | 0.05 | 0.22 | 0.32 | 1.62 | 1.30 | - |
| (kWload - kWunload) * (%Leak - %LeakTarget) |  |  |  |  |  |  |  |
| ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ | kWh/ปี | 402.23 | 1,632.16 | 2,390.68 | 12,101.76 | 9,707.66 | - |
| หรือ | ktoe/ปี | 0.00003 | 0.00014 | 0.00020 | 0.00103 | 0.00083 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าที่ลดลง | บาท/ปี | 1,234.85 | 5,010.73 | 7,339.39 | 37,152.40 | 29,802.52 | - |
| การวิเคราะห์ทางการเงิน |  |  |  |  |  |  |  |
| เงินลงทุน | บาท | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - |
| ระยะเวลาคืนทุนเบื้องต้น | ปี | 4.05 | 1.00 | 0.68 | 0.13 | 0.17 | - |

วิธีการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)

| รายการ | หน่วย | คอมเพรสเซอร์ No. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 44 | 46 | 8 | 16 | 28 | 32 |
| ข้อมูลเบื้องต้น |  |  |  |  |  |  |  |
| กำลังไฟฟ้าขณะ On load | kW | 7.5 | 3.7 | 1.5 | 3.7 | 0.4 | 0.75 |
| กำลังไฟฟ้าขณะ Unload | kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| จำนวนวันทำงาน | วัน/ปี | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |
| ระยะเวลาการใช้งาน | ชั่วโมง/วัน | 24 | 24 | 16 | 24 | 16 | 24 |
|  | ชั่วโมง/ปี | 7,488 | 7,488 | 4,992 | 7,488 | 4,992 | 7,488 |
| ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย | บาท/kWh | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 |
| ก่อนปรับปรุง |  |  |  |  |  |  |  |
| ระยะเวลาขณะ On load (t1) | sec. | 120 | 60 | 60 | 60 | 62 | 240 |
| ระยะเวลาขณะ Unload (t2) | sec. | 120 | 78 | 60 | 240 | นาน | 120 |
| เปอร์เซ็นต์อากาศรั่ว (%Leak ก่อน) | % | 50.00 | 43.48 | 50.00 | 20.00 | น้อยมาก | 66.67 |
| t1 / (t1 + t2) * 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| หลังปรับปรุง |  |  |  |  |  |  |  |
| เป้าหมายเปอร์เซ็นต์อากาศรั่ว (%LeakTarget) | % | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| ผลการประหยัด |  |  |  |  |  |  |  |
| เปอร์เซ็นต์อากาศรั่วลดลง | % | 45.00 | 38.48 | 45.00 | 15.00 | - | 61.67 |
| กำลังไฟฟ้าลดลง | kW | 3.38 | 1.42 | 0.68 | 0.56 | - | 0.46 |
| (kWload - kWunload) * (%Leak - %LeakTarget) |  |  |  |  |  |  |  |
| ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ | kWh/ปี | 25,272.00 | 10,660.63 | 3,369.60 | 4,155.84 | - | 3,463.20 |
| หรือ | ktoe/ปี | 0.00215 | 0.00091 | 0.00029 | 0.00035 | - | 0.00030 |
| ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าที่ลดลง | บาท/ปี | 77,585.04 | 32,728.13 | 10,344.67 | 12,758.43 | - | 10,632.02 |
| การวิเคราะห์ทางการเงิน |  |  |  |  |  |  |  |
| เงินลงทุน | บาท | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - | 5,000 |
| ระยะเวลาคืนทุนเบื้องต้น | ปี | 0.06 | 0.15 | 0.48 | 0.39 | - | 0.47 |

วิธีการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)

| รายการ | หน่วย | คอมเพรสเซอร์ No. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| ข้อมูลเบื้องต้น |  |  |  |  |  |  |  |
| กำลังไฟฟ้าขณะ On load | kW | 3.7 | 5.5 | 11.0 | 5.5 | 1.6 | 7.5 |
| กำลังไฟฟ้าขณะ Unload | kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| จำนวนวันทำงาน | วัน/ปี | 312 | 156 | 156 | 156 | 312 | 312 |
| ระยะเวลาการใช้งาน | ชั่วโมง/วัน | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 16 |
|  | ชั่วโมง/ปี | 4,992 | 2,496 | 2,496 | 2,496 | 7,488 | 4,992 |
| ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย | บาท/kWh | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 |
| ก่อนปรับปรุง |  |  |  |  |  |  |  |
| ระยะเวลาขณะ On load (t1) | sec. | 3 | 30 | 10 | 60 | 180 | 60 |
| ระยะเวลาขณะ Unload (t2) | sec. | 50 | 395 | นาน | 90 | นาน | 60 |
| เปอร์เซ็นต์อากาศรั่ว (%Leak ก่อน) | % | 5.66 | 7.06 | น้อยมาก | 40.00 | น้อยมาก | 50.00 |
| t1 / (t1 + t2) * 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| หลังปรับปรุง |  |  |  |  |  |  |  |
| เป้าหมายเปอร์เซ็นต์อากาศรั่ว (%LeakTarget) | % | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| ผลการประหยัด |  |  |  |  |  |  |  |
| เปอร์เซ็นต์อากาศรั่วลดลง | % | 0.66 | 2.06 | - | 35.00 | - | 45.00 |
| กำลังไฟฟ้าลดลง | kW | 0.02 | 0.11 | - | 1.93 | - | 3.38 |
| (kWload - kWunload) * (%Leak - %LeakTarget) |  |  |  |  |  |  |  |
| ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ | kWh/ปี | 121.97 | 282.64 | - | 4,804.80 | - | 16,848.00 |
| หรือ | ktoe/ปี | 0.00001 | 0.00002 | - | 0.00041 | - | 0.00144 |
| ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าที่ลดลง | บาท/ปี | 374.45 | 867.70 | - | 14,750.74 | - | 51,723.36 |
| การวิเคราะห์ทางการเงิน |  |  |  |  |  |  |  |
| เงินลงทุน | บาท | 5,000 | 1,000 | - | 5,000 | - | 5,000 |
| ระยะเวลาคืนทุนเบื้องต้น | ปี | 13.35 | 1.15 | - | 0.34 | - | 0.10 |

วิธีการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)

| รายการ | หน่วย | คอมเพรสเซอร์ No. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 40 | 29 | 30 | 39 | 49 | 21 |
| ข้อมูลเบื้องต้น |  |  |  |  |  |  |  |
| กำลังไฟฟ้าขณะ On load | kW | 1.5 | 11.0 | 2.2 | 0.75 | 7.5 | 3.7 |
| กำลังไฟฟ้าขณะ Unload | kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| จำนวนวันทำงาน | วัน/ปี | 156 | 312 | 312 | 312 | 312 | 208 |
| ระยะเวลาการใช้งาน | ชั่วโมง/วัน | 16 | 24 | 16 | 24 | 24 | 8 |
|  | ชั่วโมง/ปี | 2,496 | 7,488 | 4,992 | 7,488 | 7,488 | 1,664 |
| ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย | บาท/kWh | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 |
| ก่อนปรับปรุง |  |  |  |  |  |  |  |
| ระยะเวลาขณะ On load (t1) | sec. | 60 | 60 | 30 | 63 | 60 | 50 |
| ระยะเวลาขณะ Unload (t2) | sec. | 60 | 60 | 25 | นาน | นาน | 123 |
| เปอร์เซ็นต์อากาศรั่ว (%Leak ก่อน) | % | 50.00 | 50.00 | 54.55 | น้อยมาก | น้อยมาก | 28.90 |
| t1 / (t1 + t2) * 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| หลังปรับปรุง |  |  |  |  |  |  |  |
| เป้าหมายเปอร์เซ็นต์อากาศรั่ว (%LeakTarget) | % | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| ผลการประหยัด |  |  |  |  |  |  |  |
| เปอร์เซ็นต์อากาศรั่วลดลง | % | 45.00 | 45.00 | 49.55 | - | - | 23.90 |
| กำลังไฟฟ้าลดลง | kW | 0.68 | 4.95 | 1.09 | - | - | 0.88 |
| (kWload - kWunload) * (%Leak - %LeakTarget) |  |  |  |  |  |  |  |
| ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ | kWh/ปี | 1,684.80 | 37,065.60 | 5,441.28 | - | - | 1,471.58 |
| หรือ | ktoe/ปี | 0.00014 | 0.00316 | 0.00046 | - | - | 0.00013 |
| ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าที่ลดลง | บาท/ปี | 5,172.34 | 113,791.39 | 16,704.73 | - | - | 4,517.75 |
| การวิเคราะห์ทางการเงิน |  |  |  |  |  |  |  |
| เงินลงทุน | บาท | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - | - | 5,000 |
| ระยะเวลาคืนทุนเบื้องต้น | ปี | 0.97 | 0.04 | 0.30 | - | - | 1.11 |

วิธีการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)

| รายการ | หน่วย | คอมเพรสเซอร์ No. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 51 | 43 |
| ข้อมูลเบื้องต้น |  |  |  |  |  |  |  |
| กำลังไฟฟ้าขณะ On load | kW | 5.5 | 3.7 | 0.75 | 2.2 | 7.5 | 3.7 |
| กำลังไฟฟ้าขณะ Unload | kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| จำนวนวันทำงาน | วัน/ปี | 312 | 312 | 312 | 156 | 52 | 312 |
| ระยะเวลาการใช้งาน | ชั่วโมง/วัน | 16 | 24 | 24 | 8 | 8 | 16 |
|  | ชั่วโมง/ปี | 4,992 | 7,488 | 7,488 | 1,248 | 416 | 4,992 |
| ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย | บาท/kWh | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 |
| ก่อนปรับปรุง |  |  |  |  |  |  |  |
| ระยะเวลาขณะ On load (t1) | sec. | 55 | 44 | 66 | 51 | 132 | 61 |
| ระยะเวลาขณะ Unload (t2) | sec. | 481 | 218 | 144 | 780 | 169 | 1,440 |
| เปอร์เซ็นต์อากาศรั่ว (%Leak ก่อน) | % | 10.26 | 16.79 | 31.43 | 6.14 | 43.85 | 4.06 |
| t1 / (t1 + t2) * 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| หลังปรับปรุง |  |  |  |  |  |  |  |
| เป้าหมายเปอร์เซ็นต์อากาศรั่ว (%LeakTarget) | % | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| ผลการประหยัด |  |  |  |  |  |  |  |
| เปอร์เซ็นต์อากาศรั่วลดลง | % | 5.26 | 11.79 | 26.43 | - | 38.85 | - |
| กำลังไฟฟ้าลดลง | kW | 0.29 | 0.44 | 0.20 | - | 2.91 | - |
| (kWload - kWunload) * (%Leak - %LeakTarget) |  |  |  |  |  |  |  |
| ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ | kWh/ปี | 1,444.51 | 3,267.57 | 1,484.23 | - | 1,212.24 | - |
| หรือ | ktoe/ปี | 0.00012 | 0.00028 | 0.00013 | - | 0.00010 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าที่ลดลง | บาท/ปี | 4,434.65 | 10,031.44 | 4,556.59 | - | 3,721.58 | - |
| การวิเคราะห์ทางการเงิน |  |  |  |  |  |  |  |
| เงินลงทุน | บาท | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - | 5,000 | - |
| ระยะเวลาคืนทุนเบื้องต้น | ปี | 1.13 | 0.50 | 1.10 | - | 1.34 | - |

วิธีการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)

| รายการ | หน่วย | คอมเพรสเซอร์ No. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 45 | 1 | 5 | 6 |  |  |
| ข้อมูลเบื้องต้น |  |  |  |  |  |  |  |
| กำลังไฟฟ้าขณะ On load | kW | 3.7 | 0.75 | 0.75 | 1.5 |  |  |
| กำลังไฟฟ้าขณะ Unload | kW | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| จำนวนวันทำงาน | วัน/ปี | 312 | 312 | 312 | 312 |  |  |
| ระยะเวลาการใช้งาน | ชั่วโมง/วัน | 24 | 16 | 16 | 16 |  |  |
|  | ชั่วโมง/ปี | 7,488 | 4,992 | 4,992 | 4,992 |  |  |
| ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย | บาท/kWh | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 |  |  |
| ก่อนปรับปรุง |  |  |  |  |  |  |  |
| ระยะเวลาขณะ On load (t1) | sec. | 60 | 60 | 44 | 68 |  |  |
| ระยะเวลาขณะ Unload (t2) | sec. | 2,100 | นาน | 78 | นาน |  |  |
| เปอร์เซ็นต์อากาศรั่ว (%Leak ก่อน) | % | 2.78 | น้อยมาก | 36.07 | น้อยมาก |  |  |
| t1 / (t1 + t2) * 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| หลังปรับปรุง |  |  |  |  |  |  |  |
| เป้าหมายเปอร์เซ็นต์อากาศรั่ว (%LeakTarget) | % | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| ผลการประหยัด |  |  |  |  |  |  |  |
| เปอร์เซ็นต์อากาศรั่วลดลง | % | - | - | 31.07 | - |  |  |
| กำลังไฟฟ้าลดลง | kW | - | - | 0.23 | - |  |  |
| (kWload - kWunload) * (%Leak - %LeakTarget) |  |  |  |  |  |  |  |
| ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ | kWh/ปี | - | - | 1,163.10 | - |  |  |
| หรือ | ktoe/ปี | - | - | 0.00010 | - |  |  |
| ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าที่ลดลง | บาท/ปี | - | - | 3,570.72 | - |  |  |
| การวิเคราะห์ทางการเงิน |  |  |  |  |  |  |  |
| เงินลงทุน | บาท | - | - | 5,000 | - |  |  |
| ระยะเวลาคืนทุนเบื้องต้น | ปี | - | - | 1.40 | - |  |  |

# Text boxes

จุดที่รั่วก่อนการปรับปรุง

หลังการปรับปรุง

มาตรการการลดการรั่วไหลในระบบอากาศอัด