# ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน

โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  มีการใช้เตาเผาปลาย 5 สำหรับเผาขึ้นรูปหูแหนบ อุณหภูมิภายในเตา 900 (C เตาทำงาน 12 ชั่วโมง/วัน   300  วัน/ปี       ใช้น้ำมันเตา C ผสม Used Oil เป็นเชื้อเพลิง

# ปัญหาของอุปกรณ์ / ระบบก่อนปรับปรุง

ทางเข้าปากเตาบริเวณที่ใส่ชิ้นงานเข้ามีขนาดกว้างมากเกินไป (ขนาด 100x3500 mm) ขณะที่ชิ้นงานที่ต้องการเผามีขนาด 7x70 mm ทำให้มีความร้อนสูญเสียจากเตาสู่อากาศแวดล้อมลงได้

# ภาพก่อนปรับปรุง

# แนวคิดและขั้นตอนการดำเนินการ

# ยกฝาเตาลงมาปรับปรุงช่องใส่ชิ้นงานให้แคบลงจากเดิมขนาด 100x3,500 mm ให้เหลือขนาด 30x3,500 mm (ลดขนาดลง 70%) จะทำให้ลดการใช้น้ำมันเตาC ผสม Used Oil ลงได้

# สภาพหลังปรับปรุง

ฝาเตาได้รับการซ่อมแซมให้มีขนาดแคบลงและทำการซ่อมอิฐหัวเผาที่ชำรดใหม่ ปรับปรุงปลอกปิดหัวเตา ติดผ้าใยแก้วกันความร้อนบริเวณปากเตา

ภาพหลังปรับปรุง

# ระยะเวลาดำเนินการ 		    2    		เดือน

เงินลงทุน 		      	300,000	บาท

เชื้อเพลิงที่ประหยัดได้  		23,587		ลิตร/ปี   คิดเป็น  0.0231  ktoe/ปี

ผลการประหยัด			275,968	บาท/ปี

ระยะเวลาคืนทุน 		   1.09		ปี

# ข้อเสนอแนะ

# ควรแนะนำและชี้แจงให้พนักงานในองค์กรทุกคนตระหนักถึงการมีจิตสำนึกในเรื่องการลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต

# แนวทางการขยายผล

ควรปรับปรุงเตาเผาปลาย  ที่มีอยู่ภายในโรงงานอีก 3 เตา  เตาเผาใหญ่อีก 2 เตาและเตาอบอีก 2 เตา

# วิธีการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

การคำนวณ

พื้นที่เตาก่อนปรับปรุง			= 0.35	 ตารางเมตร

พื้นที่เตาหลังปรับปรุง			= 0.11	 ตารางเมตร

ความเร็วของอากาศที่เข้าเตา 		= 1	 m/s

อัตราการไหลของอากาศเข้าเตาที่ลดลง

Q 	= AV

= (0.35 – 0.11) x 1	m3/s

= 0.24			m3/s

= 864			m3/hr

ตารางที่ 1 อัตราการสูญเสียความร้อนผ่านช่องเปิดต่อลูกบาศก์เมตร (kJ/h/m3)

หมายเหตุ : 	พื้นที่หน้าตัดที่อากาศเย็นเข้าหรือก๊าซร้อนออกที่ 1 m2 ,อุณหภูมิอากาศแวดล้อม 35 oC

##### ใช้คุณสมบัติอากาศที่อุณหภูมิเฉลี่ย

จากตารางที่ 1    อุณหภูมิภายในเตา 900 (C

จะได้อัตราสูญเสียความร้อน		447.2   	kJ/m3

อัตราการสูญเสียความร้อนต่อชั่วโมง	= (864 m3/hr) x (447.2 kJ/m3)

=  386,381	kJ/hr

อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง		= (386,381kJ/hr) / (41,300 kJ/L)

=  9.36		L/hr

เมื่อปรับปรุงฝาเตาจะประหยัดเชื้อเพลิงได้ = น้ำมันเตา (L/hr) x ชม.ทำงาน x วันทำงานต่อปี

x เปอร์เซ็นต์การเดินเตา

= 9.36	x 12 x 300 x 0.7

= 23,587		ลิตร/ปี

= 23,587 x 11.7	บาท/ปี

= 275,968		บาท/ปี

หมายเหตุ	เตาเผาปลาย 5	มีการใช้งาน 12 ชั่วโมง/วัน

การลงทุน

เหล็กสแตนเลสกันความร้อนและอิฐทนไฟ เซรามิค และค่าแรงรวมเป็นเงิน 300,000 บาท

ระยะเวลาคืนทุน  300,000 /275,968 = 1.09 ปี

# Text boxes

มาตรการลดขนาดช่องเปิดเตาเผาปลาย