ความเป็นมาและลักษณะการใช้พลังงาน

โรงงานผลิตเรซิ่นสังเคราะห์ ในกระบวนการผลิตของโรงงาน ทาง Utility มีหม้อน้ำมัน 2 ตัวสำหรับใช้ในกระบวนการผลิต อุณหภูมิน้ำมันร้อนเดิมตั้งไว้ที่ 285 (C แต่จากการทำงานอุณหภูมิสูงสุดของปฏิกิริยาเคมีที่ต้องการอยู่ที่ 240 (C  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเรายังสามารถลดอุณหภูมิน้ำมันร้อนลงให้ต่ำกว่านี้ได้เล็กน้อยคือที่อุณหภูมิ 275 (C โดยในการลดอุณหภูมินี้จะต้องไม่กระทบกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง

อุณหภูมิ Hot Oil 285 (C ก่อนการปรับปรุง

แนวคิดและขั้นตอนการดำเนินงาน

ถ้าลดอุณหภูมิน้ำมันร้อนลงมาได้ 10 (C  จะช่วยลดการถ่ายเทความร้อนที่สูญเสียไปกับสิ่งแวดล้อมภายนอกและระบบท่อส่งต่าง ๆ

สภาพหลังปรับปรุง

อุณหภูมิ Hot Oil 275 (C หลังการปรับปรุง

ระยะเวลาดำเนินการ	    1	   เดือน

เงินลงทุน	     -               บาท

ผลประหยัดที่ได้		 556,317		บาท/ปี	     0.0422	ktoe/ปี

ระยะเวลาคืนทุน		 	-		ปี

วิธีการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

หลังจากทำการปรับลดอุณหภูมิน้ำมันร้อนจากอุณหภูมิ 285 (C ไปเป็นอุณหภูมิ 275 (C แล้วพิจารณาข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการใช้ NG เป็นเชื้อเพลิงใน Hot oil boiler  พบว่า

อัตราการใช้ NG/หน่วยผลผลิตก่อนดำเนินการปรับลดอุณหภูมิเป็น	  2.01	  MMBtu/ton

อัตราการใช้ NG/หน่วยผลผลิตหลังดำเนินการปรับลดอุณหภูมิเป็น	  	  1.97	  MMBtu/ton

(เฉลี่ยเดือนกันยายน - ตุลาคม 2006)

( อัตราการใช้ NG ที่ประหยัดได้		=	2.01 – 1.97		  MMBtu/ton

=	0.04			  MMBtu/ton

ปริมาณการผลิตสินค้าต่ำสุดช่วงเดือนมกราคม – ตุลาคม 2006 คิดเป็น	    3,861       ton/month

(  NG ที่ประหยัดได้ต่อปี		          =	0.04(3,861(12

=	1,853.28

ราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยช่วงเดือนมกราคม – ตุลาคม 2006 คิดเป็นเงิน	   300.18        Baht/MMBtu

( NG ที่ประหยัดได้ต่อปีคิดเป็นเงิน	    =       1,853.28 (300.18						    	    =	   556,317.59

คิดเป็น		                  =	  1,853.28 ( 106 ( 0.252  (   (

0.86(

=     0.0422

# Text boxes

มาตรการลดอุณหภูมิของ Hot Oil จาก 285 (C เป็น 275 (C

ตู้ควบคุมอุณหภูมิ

Temperature controller

ค่าควบคุมที่ตั้งก่อนดำเนินการ

285 (C

ตู้ควบคุมอุณหภูมิ

Temperature controller

ค่าควบคุมที่ตั้งหลังดำเนินการ

275 (C