ความเป็นมาและลักษณะการใช้พลังงาน

บริษัทผลิต Magnet และ Core มีการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบแสงสว่างภายในอาคารสำนักงาน โดยการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างประเภท 2x36 W ติดลอย ไม่มีฝาครอบ และ 3x36 W ฝังฝ้า สะท้อนแสง

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง

จากการสำรวจระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในสำนักงาน พบว่าโรงงานมีการติดตั้งหลอด    ฟลูออเรสเซนต์ หากมีสวิตซ์กระตุกพนักงานสามารถกระตุกปิดโคมไฟที่ไม่ใช้งานได้ แต่หากมี   ความจำเป็นต้องใช้งาน พนักงานสามารถเลือกเปิดหลอดไฟได้ตามต้องการ ซึ่งจะทำให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้

ภาพก่อนปรับปรุง

แนวคิดและขั้นตอนการดำเนินงาน

ติดตั้งสวิตซ์กระตุกไว้แต่ละโคม และเปิดใช้งานเฉพาะโคมที่ต้องการเท่านั้น

บริษัทได้ทำการติดตั้งสวิตซ์กระตุกเฉพาะจุดโดย 1 โคม จะมีสวิตซ์กระตุก 1 จุด เมื่อไม่มีการใช้งาน พนักงานจะสามารถกระตุกปิดโคมไฟได้ทันที

ภาพหลังปรับปรุง

ระยะเวลาดำเนินการ	2 		เดือน

เงินลงทุน		6,240		บาท

พลังงานที่ประหยัดได้	12,261		kWh/ปี   คิดเป็น  0.0010  ktoe/ปี

ผลประหยัดที่ได้		36,538		บาท/ปี

ระยะเวลาคืนทุน 	0.17		ปี

ข้อเสนอแนะ

-

แนวทางการขยายผล

โรงงานควรสำรวจและติดตั้งสวิตซ์กระตุกเพิ่มเติม

วิธีการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

| จำนวนโคม | ชนิดบัลลาสต์ | ชั่วโมง การทำงาน | จำนวน วันทำงาน |
| --- | --- | --- | --- |
| 2x36 W ติดลอย | 3x36W ฝังฝ้า |  |  |  |
| 16 | 192 | แกนเหล็ก | 8 | 274 |

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้  =	จำนวนโคม x จำนวนวัตต์ที่ประหยัด x ชั่วโมงการทำงานต่อปี

x %การกระตุกปิด

=	{[16 x 2 x (36+10)] + [192 x 3 x (36+10)]} x 10-3

x 8 x 274 x 0.2

=	12,261		kWh/ปี

จำนวนเงินที่ประหยัด	      =	12,261 x 2.98

=	36,538		บาท/ปี

การลงทุน	สวิตซ์กระตุกตัวละ 30 บาท จำนวน 208 ตัว เป็นเงิน 6,240 บาท

ระยะเวลาคืนทุน	 0.17 ปี

# Text boxes

มาตรการติดตั้งสวิทซ์กระตุกกับโคมไฟฟ้าในสำนักงาน